1. Заказчик_________________________________________________________________

наименование предприятия, подчиненность

2. Наименование подстанции_________________________________________________

3.Тип заменяемого выключателя (здесь и далее нужное отметить ():

( У-110     ( МКП-110    ( ВМТ-110   другой

4. Номинальный ток выключателя  2000А

Номинальный ток отключения выключателя 31,5кА

5. Привод пружинный ППУ-1200

6. Внешняя  изоляция дугогасительных блоков - кремнийорганическая резина

7. Количество выключателей ____________шт.

8. Оперативное напряжение питания привода:

|  | Универсальная схема | Постоянный ток |
| --- | --- | --- |
| ШП | ( 220 В/( 230 В 50Гц | ( 110 В |
| ШУ | ( 220 В/( 230 В 50Гц | ( 110 В |

9. Максимальные расцепители тока, работающие по схеме с дешунтированием (4 шт.) без задержки срабатывания

| Ток срабатывания |
| --- |
| ( 3А | ( 5А |

10. Справочные данные

Ток потребления приводом выключателя при отключении не более:

| Оперативное напряжение | Ток |
| --- | --- |
| Универсальная схема | ( 220 В ~230 В 50Гц | 0,45 А |
| Постоянный ток | 110 В | 0,9 А |

Ток потребления приводом при включении не более:

| Оперативное напряжение | Ток | Ток в обмотке электромагнита завода пружины включения в приводе |
| --- | --- | --- |
| Универсальная схема | ( 220 В ~230 В 50Гц | 0,45 А | 20А |
| Постоянный ток | 110 В | 0,9 А | 40А |

11. Дополнительные технические требования

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Изготовитель: Должность ___________________________ Ф.И.О. ______________________________ Контактный телефон ___________________ МП |  | Заказчик: Должность ___________________________ Ф.И.О. _______________________________ Контактный телефон ___________________ МП |
| --- | --- | --- |

Категорически запрещается изменять форму опросного листа и искажать указанные 
технические характеристики.