1. Заказчик________________________________________________________________________

наименование предприятия, подчиненность

2. Наименование подстанции_________________________________________________________

3.Исполнение выключателя (здесь и далее нужное отметить     ):

| Исполнение | Тип выключателя | Привод | Номинальное напряжение, кВ | Номинальный ток, А | Номинальный ток отключения, кА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Двухполюсное | ВБДМ У3( | электромагнитный | 27,5 | 1600 | 25 |
|  | ВБДП У3( | пружинный | 27,5 | 1600 | 25 |
| Трехполюсное | ВБТМ У3( | электромагнитный | 35 | 1600 | 16 |
|  | ВБТП У3( | пружинный | 35 | 1600 | 16 |

4. Количество выключателей ____________шт.

5. Напряжение питания и управления привода

|  | Переменный ток | Постоянный ток |
| --- | --- | --- |
| ШП | ( 220 В | ( 220 В | ( 110 В |
| ШУ | ( 220 В | ( 220 В | ( 110 В |

7. В зависимости от схемы релейной защиты выключатель с приводом может оборудоваться аварийными расцепителями с указанными в таблице параметрами:

|  | Ток срабатывания | Время задержки срабатывания,секунд |
| --- | --- | --- |
| Расцепители максимального тока, работающие по схеме с дешунтированием(2 шт) | ( 3А | ( 5А | Без задержки срабатывания |
| Расцепитель от независимого источника питания: постоянного тока 220 В (1 шт) | ( 0,7 А | Без задержки срабатывания |

8. Справочные данные.

В зависимости от оперативного напряжения подстанции привод выключателя оборудуется электромагнитом оперативного отключения с током потребления, не более указанного в таблице:

| Переменный ток 220В | Постоянный ток 220В | Постоянный ток 110В |
| --- | --- | --- |
| 0,7А | 0,7А | 1,3А |

Ток потребления приводом выключателя при включении не более:

| Оперативное напряжение | Привод электромагнитный | Привод пружинный | Ток в обмотке электромагнита завода пружины включения |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянный ток | 220 В | 35 А | 0,7 А | 6 А |
|  | 110 В | 60 А | 1,3 А | 12 А |
| Переменный ток | 220В, 50 Гц | 35А | 0,7 А | 6 А |

9. Дополнительные технические требования

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Изготовитель: Должность ___________________________ Ф.И.О. ______________________________ Контактный телефон ___________________ МП |  | Заказчик: Должность ___________________________ Ф.И.О. _______________________________ Контактный телефон ___________________ МП |
| --- | --- | --- |

Категорически запрещается изменять форму опросного листа и искажать указанные 
технические характеристики.