1. Заказчик___________________________________________________

наименование предприятия, подчиненность

2. Наименование подстанции____________________________________

3. Номинальный ток и номинальный ток отключения (здесь и далее нужное отметить      ):

| Номинальный ток, А | Номинальный ток отключения, кА |
| --- | --- |
| ( 630, ( 1250, ( 1600 | ( 25, ( 31,5 |

4. Наименование, тип исполнения выключателя, привода:

| ( ( | Выключатель выкатного исполнения ВБЭК-35 УХЛ2 для КРУ К-65 ВБЭК-35 УХЛ2 для КРУ К-35 Привод электромагнитный |  | Выключатель стационарного исполнения ( ВБЭС-35 УХЛ2, Привод электромагнитный |
| --- | --- | --- | --- |

5. Количество выключателей ________________шт.

6. Оперативное напряжение питания электромагнитного привода:

|  | Постоянный ток |
| --- | --- |
| ШП | ( 220 В | ( 110 В |
| ШУ | ( 220 В | ( 110 В |

7. Справочные данные:

Ток потребления приводом выключателя при включении, не более:

| Напряжение | Постоянное 220 В | Постоянное 110 В |
| --- | --- | --- |
| Ток | 40 А | 80 А |

Ток потребления приводом выключателя при отключении, не более:

| Напряжение | Постоянное 220 В | Постоянное 110 В |
| --- | --- | --- |
| Ток | 2,6 А | 5,1 А |

8. Дополнительные технические требования

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Изготовитель: Должность ___________________________ Ф.И.О. ______________________________ Контактный телефон ___________________ МП |  | Заказчик: Должность ___________________________ Ф.И.О. _______________________________ Контактный телефон ___________________ МП |
| --- | --- | --- |

Категорически запрещается изменять форму опросного листа и искажать указанные 
технические характеристики.