1. Заказчик________________________________________________________________________

наименование предприятия, подчиненность

2. Наименование подстанции_________________________________________________________

3.Наименование, серия выключателя, привода (здесь и далее нужное отметить       ):

| Выключатель серии ВБСМ-27,5IV УХЛ1 привод электромагнитный ( | Выключатель типа ВБСП-27,5IV УХЛ1 привод пружинный ( |
| --- | --- |

4. Номинальный ток 1600 А,  номинальный ток отключения выключателя 25кА.

5. Внешняя  изоляция дугогасительных блоков полимерная из кремнийорганической резины или литая из вилада покрытая кремнийорганической резиной.

6. Количество выключателей ____________шт.

7. Оперативное напряжение питания привода

|  | Переменный ток | Постоянный ток |
| --- | --- | --- |
| ШП | ( 220 В | ( 220 В | ( 110 В |
| ШУ | ( 220 В | ( 220 В | ( 110 В |

8. Справочные данные.

В зависимости от оперативного напряжения подстанции привод выключателя оборудуется электромагнитом оперативного отключения с током потребления, не более указанного в таблице

| Переменный ток 220В | Постоянный ток 220В | Постоянный ток 110В |
| --- | --- | --- |
| 0,7А | 0,7А | 1,3А |

Ток потребления приводом выключателя при включении не более:

| Оперативное напряжение | Привод электромагнитный | Привод пружинный | Ток в обмотке электромагнита завода пружины включения |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянный ток | 220 В | 15 А | 0,7 А | 6,5 А |
|  | 110 В | 30 А | 1,3 А | 13 А |
| Переменный ток | 220В, 50 Гц | 15А | 0,7 А | 6,5 А |

9. Дополнительные технические требования  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Изготовитель: Должность ___________________________ Ф.И.О. ______________________________ Контактный телефон ___________________ МП |  | Заказчик: Должность ___________________________ Ф.И.О. _______________________________ Контактный телефон ___________________ МП |
| --- | --- | --- |

Категорически запрещается изменять форму опросного листа и искажать указанные 
технические характеристики.